Capacités : - Etablir un croquis du circuit d’alimentation énergétique et un croquis du circuit

informationnel d’un objet technique.

Problématique :

Nous connaissons  ce qu’est un système, sa fonction et  les différents éléments qui le composent. Ces éléments sont  reliés entre eux.

Problème :	- Comment fonctionne un système d’alarme ?

- Quelle est la nature des liaisons entre les différents éléments ?

- Avec quelle énergie fonctionnent les différents éléments

qui composent  le système d’alarme ?

Activités

- Le fonctionnement d’un système d’alarme

1. Cliquez sur le  lien hypertexte suivant, et visualiser l’animation afin de répondre aux questions ci- dessous. http://www.tryba-protection.com/alarmes-tryba-protection.nsf/Animation

2. Indiquez quels sont les éléments qui composent ce système d’alarme.

1) 2 détecteurs d’ouverture			2) 3 détecteurs de présence

3) 1 Sirène d’intérieure			4) 1 boîtier central

5) 1 Clavier					6) 1 télécommande

3. Activez le système d’alarme à l’aide de la télécommande.

4. Visionnez une démonstration, en simulant une tentative d’intrusion par une des fenêtres protégées, et décrivez ce qui se passe.

a) Les détecteurs d’ouverture décèlent une intrusion, et envoient un signal au boîtier de central.

b) Le boîtier central déclenche la sirène et préviens le centre de surveillance d’une intrusion.

c)  Le centre de surveillance vérifie que l’alerte ne soit pas une erreur de manipulation et appelle le particulier pour lui demander son code confidentiel.

d)  Si personne ne répond ou si le code est erroné, les agents de sécurité interviennent.

5. Simulez une tentative d’intrusion par une des fenêtres non protégées.

6. Quel est le capteur qui détecte l’intrusion ?

C’est le détecteur de présence.

- Le circuit de l’information

7. A partir des simulations des tentatives d’intrusion, complétez le schéma ci-dessous en indiquant par des flèches bleues le circuit que suit l’information.

- Le circuit de l’énergie

A partir du document ressource « Extrait notice centrale d’alarme 6 zones » fournit par le professeur, répondez aux questions suivantes.

8. Quelle est la fonction des bornes de connexion qui se trouvent dans le boîtier central ?

Ils permettent de relier électriquement les différents éléments du  système d’alarme au boîtier central.

9. Quel est l’élément qui permet de relier le boîtier central à une prise 220 volts ?

Le bloc d’alimentation.

10. Quel est l’élément prévu par le constructeur, pour garantir le bon fonctionnement de la centrale d’alarme en cas de coupure de courant ?

Un accu tampon de 12 Volts ou encore appelé accumulateur.

11. A partir des questions précédentes, compléter le schéma ci-dessus en indiquant par des flèches rouges le circuit que suit l’énergie électrique.

Travail attendu :

Synthèse :

Tous les éléments qui composent une centrale d’alarme, sont reliés entre eux par des systèmes filaires ou non filaires qui permettent les échanges d’informations.

Chacune de ces parties à besoin d’une source d’énergie qui peut être le réseau domestique (secteur) ou une alimentation autonome (batteries), pour assurer sa fonction.

Structuration  des connaissances

Ce que j’ai appris

| Connaissances | Capacités | Niveau d’acquisition |
| --- | --- | --- |
| Analyse et conception Représentation fonctionnelle | Établir un croquis du circuit d’alimentation énergétique et un croquis du circuit informationnel d’un objet technique. | 3 : je sais faire |

Ce que je dois retenir

On peut distinguer au sein des systèmes automatisés deux circuits, l’un agissant sur les données, appelé circuit informationnel, l’autre agissant sur les énergies, appelé circuit d’alimentation énergétique.

- Le circuit informationnel permet d’acquérir des informations pour les traiter.

- Le circuit d’énergie assure l’alimentation en énergie nécessaire au fonctionnement du système pour réaliser les actions attendues par l’utilisateur.

# Text boxes

Détecteurs d’ouverture

Détecteurs de présence

Informations

Actions attendues par l’utilisateur

Boîtier central

Sirène

Téléphone

Centre de surveillance

Secteur : 220V

Système

Batterie : 12 V

Secteur : 220V

Centre de surveillance

Téléphone

Sirène

Centrale d’alarme

Détecteurs de présence

Détecteurs d’ouverture

Energie d’entrée

Circuit informationnel

Circuit d’alimentation énergétique

Batterie : 12 V