Objectifs

| Connaissances | Capacités | Niveau d’acquisition |
| --- | --- | --- |
| L’analyse et la conception de l’objet technique | Définir les critères d’appréciation d’une ou plusieurs fonctions. | 2 : je sais en parler |
|  | Pour quelques contraintes choisies, définir le niveau que doit respecter l’objet technique à concevoir. | 3 : je sais faire |
|  | Rédiger ou compléter un cahier des charges simplifié de l’objet technique. | 2 |

Situation déclenchante n°1 :

Lors de la séance précédente, nous avons défini une liste des contraintes que devra supporter le produit pour satisfaire sa fonction d’usage.

Problème :

- Quels sont les critères qui nous permettrons d’apprécier une fonction ?

- Quel niveau permettra de valider le critère ?

Organisation :

5/6 groupes de travail

Déroulement :

- Pour 5 ou 6 fonctions définir les critères et niveaux.

Contexte du travail :

- Chaque groupe travaille sur 1 fonction contrainte.

Exemple :

S’adapter à tous sportif et ne pas gêner la pratique.

- Définir les critères puis proposer des expériences permettant d’établir les niveaux.

Critère de masse : Permettre aux élèves de peser des objets qu’ils ont l’habitude de transporter (téléphone, MP3,…).

Afin de définir une masse maximale supportable pour une activité sportive.

On peut proposer la même démarche pour le critère de volume.

Bilan :

Le cahier des charges de l’émetteur du cardio-fréquencemètre

| Fonctions de services | Critères | Niveau |
| --- | --- | --- |
| Résister aux chocs | - Hauteur de chute - Résistance à la pression | 2m 100 kg |
| Laisser passer les données de l’émetteur à la montre | Toutes les données Matériau perméable aux ondes. | Instantanée |
| Résister au milieu ambiant. | Sueur Température pluie | Totalement 0 à 40° Imperméable |
| Etre entretenu facilement. | Lavable à la main avec du savon. |  |
| Pouvoir être utilisé en toute sécurité. | - Matériau - Forme | Non allergène Pas de forme pointue ni d’arrêtes saillantes. |
| S’adapter à tous sportif et ne pas gêner la pratique. | Sur la poitrine Léger Peu volumineux | Toute taille < 100 g < 30 cm3 |
| Etre esthétiquement adapté à la cible clientèle. (observation de divers objets avec recueil d’avis puis analyse) | forme couleur | A définir par une enquête |
| Respecter l’environnement. | Matériau | Recyclage à 100% |
| Etre réalisable au collège par des élèves de 3e | - Matériels - Temps - Compétences - Coût | Celui du collège 10h niveau 3e < 100€ |

Structuration  des connaissances

Ce que j’ai appris

| Connaissances | Capacités | Niveau d’acquisition |
| --- | --- | --- |
| L’analyse et la conception de l’objet technique | Définir les critères d’appréciation d’une ou plusieurs fonctions. | 2 : je sais en parler |
|  | Pour quelques contraintes choisies, définir le niveau que doit respecter l’objet technique à concevoir. | 3 : je sais faire |
|  | Rédiger ou compléter un cahier des charges simplifié de l’objet technique. | 2 |

Ce que je dois retenir

La conception d’un nouveau produit est réalisée à partir d’un cahier des charges qui précise le besoin des futurs utilisateurs.

Dans le cahier des charges, le produit recherché est défini par ses fonctions de services.

Chaque fonction est caractérisée par une  ou plusieurs performances attendues. Ces performances sont exprimées par :

- Des critères : ce sont des caractères observables de la fonction.

- Des niveaux : ce sont les valeurs des critères d’appréciation de la fonction.