#### Quels  sont les DOCUMENTS qui nous ont aides

#### dans le  montage de l’AEROGLISSEUR ?

Travail à faire : Découper les vignettes sur l'annexe et les coller au bon endroit.

# Text boxes

| 5 | 2 | Butée cache batterie | Polystyrène |
| --- | --- | --- | --- |
| 4 | 1 | interrupteur | Glissière |
| 3 | 1 | Batterie | 3000 mA |
| 2 | 2 | Côté cache batterie | Polystyrène |
| 1 | 1 | Cache batterie | Polystyrène |
| Repère | Nombre | Désignation | Remarques |

Pour assembler, étudier, fabriquer un objet technique, il existe plusieurs représentations qui ont chacune un rôle précis.

Le dessin en perspective : c’est une représentation en volume de l’objet (trois dimensions, 3D). Il en facilite sa vision, sa compréhension.



Le dessin en perspective éclatée : il permet de situer les pièces les unes par rapport aux autres, de voir comment les différentes pièces de l’objet sont assemblées. C’est une représentation en volume de l’objet (trois dimensions, 3D).



La nomenclature : elle se présente sous la forme d’un tableau dans lequel se trouve la liste de toutes les éléments qui constituent l’objet représenté sur un dessin. Elle indique notamment le numéro (repère), le nombre (la quantité), le nom et éventuellement la matière de chacune des différents éléments constituant l'objet technique.



Le dessin de définition : il représente une pièce en deux dimensions (2D) en indiquant ses dimensions sous forme de cotation. Il définit complètement une pièce qui pourra par exemple être identifiée, fabriquée.

Conclusion

Nous voyons ainsi, que tous ces documents sont des outils.

Ils facilitent la compréhension des formes, du fonctionnement, de l’assemblage, de la fabrication et du nombre de pièces qui composent l’objet technique.

accompagné en général d’un nomenclature

+



Le dessin d’ensemble :

Toutes les pièces du système sont représentées à leur place. Elles sont numérotées et font référence à la nomenclature.







1

2

3

4

5

Je retiens.

Je peux représenter un objet technique (Une pièce ou un ensemble) par :

- Une vue en perspective qui montre un volume (3D).

- Une vue en perspective éclatée (3D) qui sépare toutes les pièces d’un ensemble.

- Un dessin d’ensemble (2D) qui montre l’objet complet, les pièces à leur place.

- Un ou plusieurs dessins de définition (2D) qui définissent toutes les cotes (dimensions) des pièces de l’objet.

- Les éléments constituant l’objet sont listés dans la nomenclature
Celle-ci peut être partielle ou complète.

Retour fabrication collective

Retour sommaire