Capacités : Mettre en relation des contraintes que l’objet technique doit respecter et les solutions techniques retenues.  Identifier les éléments qui déterminent le coût d’un objet technique.

# Problématique :

Le marché de l'anti-intrusion évolue. La gamme de ces produits ne cesse de s'élargir et propose de plus en plus de systèmes efficaces. Tous les systèmes d'alarme ont pour seul but, la dissuasion et la prévention contre les intrusions de personne inconnu dans un périmètre donné. Malgré l'évolution des alarmes, l'installation d'une alarme est à la portée de tous les bricoleurs. Il faut juste suivre les consignes de sécurité pour y arriver.

Problèmes :- Comment installer un système d’alarme dans un habitat ?

- Quelles sont les éléments qui vont déterminer le coût du système

d’alarme ?

Activités

Lors de la séance 1, vous avez constaté qu’il existe essentiellement 2 types de capteurs : 
- Des capteurs à infrarouge pour détecter les sources de chaleur en mouvement dans une pièce lorsque celui-ci est activé.

- des détecteurs à contact magnétique pour assurer la sécurité dans la maison.

Groupe 1 : À l’aide de la fiche technique sur le capteur thermique 85° PIR2, réalisez l’implantation sur le plan 01 :

a) Coloriez les zones à surveiller pour éviter une intrusion puis positionnez sur le plan des capteurs infrarouges afin de couvrir efficacement chaque zone.

b) Lorsque vous aurez positionné les capteurs, tracez et découpez des cônes d’action en fonction des données techniques et positionnez-les.

c) Votre 1ère implantation permet-elle de couvrir efficacement chaque pièce ?

Si non, repositionner certains capteurs pour obtenir une meilleure surveillance.

d) Chiffrez le coût de l’installation.

Groupe 2 : À l’aide de la fiche technique sur le capteur thermique 140° SPECTRA, réalisez l’implantation sur le plan 01:

a) Coloriez les zones à surveiller pour éviter une intrusion puis positionnez sur le plan des capteurs infrarouges afin de couvrir efficacement chaque zone.

b) Lorsque vous aurez positionné les capteurs, tracez et découpez des cônes d’action en fonction des données techniques et positionnez-les.

c) Votre 1ère implantation permet-elle de couvrir efficacement chaque pièce ?

Si non, repositionner certains capteurs pour obtenir une meilleure surveillance.

d) Chiffrez le coût de l’installation.

Groupe 3 : À l’aide de la fiche technique sur le capteur thermique 85° PIR2, réalisez l’implantation sur le plan 02 :

a) Coloriez les zones à surveiller pour éviter une intrusion puis positionnez sur le plan des capteurs infrarouges afin de couvrir efficacement chaque zone.

b) Lorsque vous aurez positionné les capteurs, tracez et découpez des cônes d’action en fonction des données techniques et positionnez-les.

c) Votre 1ère implantation permet-elle de couvrir efficacement chaque pièce ?

Si non, repositionner certains capteurs pour obtenir une meilleure surveillance.

d) Chiffrez le coût de l’installation.

Groupe 4 : À l’aide de la fiche technique sur le capteur thermique 85° PIR2, réalisez l’implantation sur le plan 02 :

a) Coloriez les zones à surveiller pour éviter une intrusion puis positionnez sur le plan des capteurs infrarouges afin de couvrir efficacement chaque zone.

b) Lorsque vous aurez positionné les capteurs, tracez et découpez des cônes d’action en fonction des données techniques et positionnez-les.

c) Votre 1ère implantation permet-elle de couvrir efficacement chaque pièce ?

Si non, repositionner certains capteurs pour obtenir une meilleure surveillance.

d) Chiffrez le coût de l’installation.

Plan 01 : maison individuelle équipée avec le détecteur PIR2.

plan 01 : maison individuelle équipée avec le détecteur SPECTRA.

Plan 02 : maison individuelle équipée avec le détecteur DS11.

plan 02 : maison individuelle équipée avec le détecteur SPECTRA.

CAPTEUR THERMIQUE INFRAROUGE - PIR2

55 € ttc Il détecte la température infrarouge d’un intrus qui circule dans son champ de détection. Les caractéristiques de ce capteur lui confèrent une extrême stabilité et fiabilité : Protection contre les perturbations HF 20V/m de 100MHz à 1GHz - Protection contre les variations lentes de température de -20° à +50°C - Comptage sur 2 ou 4 impulsions - Sensibilité de 1,6° à 0,6m/sec - Vitesse détectable de 0,3 à 1,5m/sec. Par simple retournement de sa lentille le PIR2 assure une surveillance grand angle (11 x 11m - 85° ) ou une surveillance longue portée (17 x 1,7m ). Un réglage permet de choisir entre une protection normale ou avec passage d’animaux domestiques. Il est auto alimentée par pile alcaline 9v réf. LR622 (fournie) ayant une autonomie de 1 an. Un cavalier permet de sélectionner le fonctionnement en mode test ou marche normal. Un second cavalier permet de régler le compteur d’impulsions. Diode témoin de détection et de niveau de pile. Consommation : 7µA. Portée radio moyenne de 80m en champ libre. Boîtier en ABS de couleur crème. Dimensions: 108 x 66 x 72mm. Sécurité : ne pas installer cet équipement à proximité d’un point d’eau.

Détecteur de mouvement sans fil angle 140° et son récepteur SPECTRA

105105 € ttc

| Fonctionnement : | Relié à un appareil électrique, ce détecteur le déclenchera automatiquement dès qu'il détectera le mouvement d'une personne dans sa zone de détection. |
| --- | --- |
| Caractéristiques techniques : | Pour le détecteur : possibilité de supprimer l'enclenchement de jour. Portée de détection : jusqu'à 12 mètres. Durée d'éclairage réglable : de 15 secondes à 15 minutes. Facilité d'installation : le détecteur est livré avec notice et accessoires de fixation (vis, support d'angle et socle mural). Indice de protection IP54 : protection contre les poussières et contre les projections d'eau. Alimentation : par pile alcaline 9 volts 6LR61, environ 18 mois d'autonomie. Dimensions : 150 mm x 100 mm x 35 mm (Longueur x Hauteur x Profondeur. Sécurité : ne pas installer ce équipement à proximité d’une source de chaleur. |

Travail individuel :

- A partir de l’implantation que vous avez réalisée et des informations sur l’alimentation de chaque capteur. Rechercher 3 fournisseurs de piles correspondants à votre système et déterminez un prix moyen par pile. Puis déterminez le coût annuel de fonctionnement de votre installation.

- Le choix d’un capteur doit tenir compte de quels éléments ?

- Regroupez ces éléments et recherchez un terme commun pouvant les désigner.

Structuration  des connaissances

Ce que j’ai appris

| Connaissances | Capacités | Niveau d’acquisition |
| --- | --- | --- |
| Analyse et conception Représentation fonctionnelle | Mettre en relation des contraintes que l’objet technique doit respecter et les solutions techniques retenues. Identifier les éléments qui déterminent le coût d’un objet technique. (2) |  |

Ce que je dois retenir

Avant d'installer un système automatisé dans une habitation, il faut donc faire une étude d'implantation afin d'optimiser au maximum le service rendu.

Le choix d’une solution technique ne dépend pas uniquement de sa fonction, un ensemble de contraintes doivent être prises en compte.

Toute solution technique doit tenir compte de contraintes liées au fonctionnement, à la sécurité, à l’esthétique, au développement durable et économiques (coût global).

Dans le cas d’un système d’alarme :

Les bons gestes : Vérifier la portée des capteurs en fonction de votre surface, préférez les détecteur de mouvement qui couvre un rayon, faite attention à l'endroit où vous posez votre capteur (éviter de placer les capteurs à proximité de source de chaleur, support vibrante). S’il y a des animaux domestiques, des capteurs thermiques seront préférable.

# Text boxes

1m

1m

1m

1m

1m